О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края

на период с 2013г. до 2030г.

Водоотведение

(пояснительная записка)

том 3.1

# Оглавление

Оглавление	2

Введение	3

I.	Существующее положение в сфере водоотведения Шабельского СП	5

II.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения Шабельского СП	5

2.1.	Перспективные расчетные расходы сточных вод	5

III.	Предложения по строительству объектов систем водоотведения Шабельского СП	10

3.1	Цели и задачи нового строительства	10

3.2	Место размещения строящихся объектов	10

3.3	Исходные технические требования к объекту	11

IV.	Предложения по строительству сетевых объектов систем водоотведения	11

4.1	Цели и задачи нового строительства	11

4.2	Строительство канализационных насосных станций	12

4.3	Автоматизация работы КНС	13

4.4.	Объемы работ по строительству КНС	14

4.5.	Строительство сетей канализации	14

4.6.	Объемы работ по строительству сетей канализации	15

V.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения Шабельского сп	16

5.1.	Объемы инвестиций	16

5.2.	График реализации проектов по системе водоотведения	17

# Введение

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития Шабельского сельское поселение, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта №КР-003 от 07.11.2011г. по заданию Шабельского сельского поселения.

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Шабельского СП с учетом перспектив развития до 2030 г;

- создание эффективной, устойчивой и надежной системы водоотведения населенных пунктов Шабельского СП;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории Шабельского СП.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения:

  - Строительство централизованной системы водоотведения на территории  Шабельского СП, где она отсутствует.

  - Прекращение сброса неочищенных сточных вод, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков.

  - Строительство канализационных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом Шабельского СП.

  - Модернизация существующих очистных сооружений для обеспечения необходимой степени очистки согласно санитарных и экологических норм и правил с учетом перспективного увеличения объема сточных вод.

  - Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей канализации с целью повышения пропускной способности системы водоотведения, возможности перераспределения объемов сточных вод, снижения аварийности, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

  - Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и надежности водоотведения.

  - Создание системы управления балансом водоотведения, контролем всех видов переключений, осуществляемых на насосных станциях, регулирование групп насосных агрегатов для повышения энергоэффективности и надежности работы канализационных сооружений.

# Существующее положение в сфере водоотведения Шабельского СП

1.1   Структура сбора и очистки сточных вод поселения

В состав Шабельского сельского поселения Щербиновского района входят:

- село Шабельское;

- х.Молчановка;

Шабельское С.П. не обеспечено центральной системой водоотведения. Население осуществляет сброс сточных вод в локальные очистные сооружения-выгребные ямы.

Численность населения Переправненского сельского поселения составляет 1712 человек.

- село Шабельское-1477чел;

- хутор Молчановка-235 чел.

# Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения Шабельского СП

  - Перспективные расчетные расходы сточных вод

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водоотведения;

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шабельского СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 230 л/сутки/чел., в том числе 90 л/сутки/чел. горячей воды для зданий с централизованным горячим водоснабжением и 160 л/сутки/чел для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Численность населения Шабельского СП принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 1.

Таблица 1 Прогноз роста численности населения

| Населенный пункт | 2009 г | 2030 г |
| --- | --- | --- |
| Шабельское с/п | 1712 | 5820 |
| с. Шабельское | 1477 | 5400 |
| х. Молчановка | 235 | 420 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности постоянного населения СП до 5820 человек – к расчетному сроку Генерального плана (2030 год).

Перспективный баланс водоотведения по Шабельскому СП приведен в  таблице 2 и 3.

Таблица 2.  Перспективный баланс водоотведения с. Шабельское

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 1477 | 1,1 | 260,0 | 200 | 3650 | 1,1 | 803,0 | 200 | 5400 | 1080 | 1,1 | 1188,0 | 433620 |
| 2 | Итого: |  | 1477 |  | 260,0 |  | 3650 |  | 803,0 |  | 5400 | 1080,0 |  | 1188,0 | 433620,0 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 26,0 | 10% |  |  | 80,3 | 10% |  | 108 |  | 118,8 | 43362,0 |
| 4 | Отдыхающие в гостиницах, пансионатах и санаториях общего типа, мест | 200 |  |  | 0,0 | 200 | 25 | 1,1 | 5,5 | 200 | 32 | 6,4 | 1,1 | 7,0 | 2569,6 |
| 5 | Прачечная, 1 кг сухого белья | 75 |  |  | 0,0 | 75 | 219 | 1,1 | 18,1 | 75 | 324 | 24,3 | 1,1 | 26,7 | 9756,5 |
| 6 | Плавательный бассейн (подпитка 10% от объема воды), м2 зеркала воды |  |  |  | 0,0 | 200 | 91 | 1,1 | 20,0 | 200 | 135 | 27,0 | 1,1 | 29,7 | 10840,5 |
| 7 | Предприятия по химчистке | 75 |  |  |  | 75 | 8 | 1,1 | 0,7 | 75 | 12 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 361,4 |
| 8 | Банно оздоровительные комплексы | 290 |  |  |  | 290 | 26 | 1,1 | 8,3 | 290 | 38 | 11,0 | 1,1 | 12,1 | 4424,5 |
| 9 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 65,0 | 25% |  |  | 200,8 | 25% |  | 270 |  | 297,0 | 108405,0 |
| 10 | ВСЕГО: |  | 1477 |  | 350,94 |  | 4019,0 |  | 1136,6 |  | 5400 | 1527,62 |  | 1680,38 | 613339,43 |

Таблица 3.  Перспективный баланс водоотведения х. Молчановка

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 235 | 1,1 | 41,4 | 200 | 320 | 1,1 | 70,4 | 200 | 420 | 84 | 1,1 | 92,4 | 33726 |
| 2 | Итого: |  | 235 |  | 41,4 |  | 320 |  | 70,4 |  | 420 | 84,0 |  | 92,4 | 33726,0 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 4,1 | 10% |  |  | 7,0 | 10% |  | 8,4 |  | 9,2 | 3372,6 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 10,3 | 25% |  |  | 17,6 | 25% |  | 21 |  | 23,1 | 8431,5 |
| 5 | ВСЕГО: |  | 235 |  | 55,84 |  | 320,0 |  | 95,0 |  | 420 | 113,40 |  | 124,74 | 45530,10 |

# Предложения по строительству объектов систем водоотведения Шабельского СП

  - Цели и задачи нового строительства

Цель: 	Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов.

Задачи:

Централизованное водоотведение сточных вод в населенных пунктах предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар  насосной станций, далее перекачиваются на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки «Азов Сити».

  - Место размещения строящихся объектов

Канализационные стоки транспортируются в село Шабельское с села Глафировка посредством двух напорных коллекторов L=6705м, далее с целью снижения эксплуатационных затрат в Шабельском СП проектом предлагается прокладка двух напорных коллекторов L=12050м до КНС х. Молчановка и далее двух напорных коллекторов L=520м до проектируемых ОСК «Азов Сити».

С. Шабельское

Перспектива- Q=1680,38м³/сут;

В с. Шабельское согласно произведенного расчета планируется строительство 4-х КНС:

КНС-1 Q=65м³/сут;

КНС-2 Q=570м³/сут;

КНС-3 Q=200м³/сут;

ГКНС Q=1680м³/сут.

х. Молчановка

Перспектива- Q=125м³/сут;

В х. Молчановка согласно произведенного расчета планируется строительство 2-х КНС:

КНС-1 Q=125м³/сут;

КНС х. Молчановка  Q=6350м³/сут.

3.3	Исходные технические требования к объекту

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 					- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 		- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N)	 - до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 	- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N)		 - до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 			- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты			 - до 0,05 мг/л

- ПАВ					 - до 0,1мг/л

# Предложения по строительству сетевых объектов систем водоотведения

  - Цели и задачи нового строительства

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения

Задачи:

Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в сельских населенных пунктах, где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

  - Строительство канализационных насосных станций

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Всего на территории Шабельского СП планируется строительство 6 КНС производительностью от 65-6350 м3/ч, в том числе:

В с. Шабельское согласно произведенного расчета планируется строительство 4-х КНС.

В х. Молчановка согласно произведенного расчета планируется строительство 2-х КНС.

  - Автоматизация работы КНС

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосными агрегатами;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

  - Объемы работ по строительству КНС

Объемы работ по строительству КНС в Шабельском СП отражены в таблице Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 4. Объемы работ по реконструкции КНС

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/час | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Шабельское | КНС-1 | 65 | полной заводской готовности | 434,16 |  |
|  |  | КНС-2 | 570 | полной заводской готовности | 3537,79 |  |
|  |  | КНС-3 | 200 | полной заводской готовности | 1310,60 |  |
|  |  | ГКНС | 1680 | полной заводской готовности | 8681,44 |  |
|  | ИТОГО: | 13963,99 |  |
| 2 | х. Молчановка | КНС-1 | 125 | полной заводской готовности | 827,90 |  |
|  |  | КНС х. Молчановка | 6350 | полной заводской готовности | 18661,57 |  |
|  | ИТОГО: | 19489,47 |  |
|  | ВСЕГО: | 33453,46 |  |

  - Строительство сетей канализации

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 150-350 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 65-350 мм.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж.б. колец с гидроизоляцией.

Всего прокладывается 17,05 км напорных канализационных сетей и 22,88 км самотечных сетей канализации по улицам.

  - Объемы работ по строительству сетей канализации

Объемы работ по строительству сетей канализации в Шабельское СП отражены в таблице 5. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 5 Объемы работ по строительству сетей  канализации

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубоп-ровода Dу, мм | Материал труб | Протяженность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Шебельское | 200 | пнд | 20712 | Самотечные уличные сети | 79549,49 | 2013-2030 |
|  |  | 2х80 | пнд | 1390 | Напорные сети в две нитки | 3717,86 |  |
|  |  | 2х100 | пнд | 610 | Напорные сети в две нитки | 1790,78 |  |
|  |  | 2х200 | пнд | 3818 | Напорные сети в две нитки | 14663,96 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 99722,09 |  |
| 2 | Х. Молчановка | 150 | пнд | 2166 | Самотечные уличные сети | 7990,88 |  |
|  |  | 2х65 | пнд | 3194 | Напорные сети в две нитки | 8334,65 |  |
|  |  | 2х350 | пнд | 25140 | Напорные сети в две нитки | 140737,38 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 157062,9 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 256785.0 |  |

# Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения Шабельского сп

- Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию Шабельского СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2013-2030гг. составляет  290238,46 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2020г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых городских территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2030 г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоотведением сельских поселений и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоотведения к 2030 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоотведения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в системе водоотведения Шабельского СП в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2013-2030 составит 290238,46 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Всего отраслевой схемой водоотведения предусматривается:

- Сооружение КНС-6 шт. для чего потребуется 33453,46 тыс.руб;

- Прокладка 39,93 км сетей для чего потребуется 256785,0 тыс.руб.

- График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2013-2030 гг. составляют 290,24 млн. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 6.

Таблица 6. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, млн. руб.

| № п/п | Мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2025 | 2025-2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых КНС |  | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,25 |  |  | 33,45 |
| 2 | Строительство сетей водоотведения |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 98,4 | 98,4 | 256,78 |
|  | ИТОГО: |  | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 98,4 | 98,24 | 290,24 |