Содержание

Характеристика системы водоснабжения

Существующее водопотребление

Существующие источники водоснабжения

Существующее состояние и функционирование существующих сооружений систем водоснабжения

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Анализ состояния и функционирования существующих сетей водоснабжения

Качество поставляемого ресурса

Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду

Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения

Краткий анализ  существующего состояния системы водоснабжения

Характеристика системы водоснабжения

В состав Шабельского сельского поселения Щербиновского района входят:

- село Шабельское;

- х.Молчановка;

Водоснабжение с.Шабельское осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 2  Ейского группового водопровода.

Вода подается на существующие  водозаборные сооружения, состоящие из водонапорной башни и резервуара.

В состав основных сооружений Ейского водопровода входят:

- водозабор подземных вод, производительностью – 68,0 тыс. м3/сут.;

- сборные водоводы диаметрами 200÷800мм;

- водопроводные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества реагентным способом (с использованием ВПК-402 для очистки воды, удаление сероводорода и обеззараживание воды производится с помощью хлора), резервуаров чистой воды 2х2000м3 и насосной станции II подъема.

Производительность ЕГВ по состоянию на 1.08.2007г. составляет 55,0 тыс. м3/сут., по данным ООО «Югводоканал. Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ейский групповой водопровод имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды.

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Эксплуатация системы ЕГВ находится в ведении ООО «Югводоканал» (г.Сочи).

Существующее водтребление за 2010 год

Существующее водопотребление

Таблица 1

| № пп | Население | Удельное водопотребление л/сут на чел | Население м3/сут | Производство м3/сут | Итогом3/сут | % неучт. расходов потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Шабельское | 64,3 | 133 | 14,93 | 0,220 | 32,78 |

Существующие источники водоснабжения

Таблица 2

| Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сут (2009г) | Объем разведанных запасов питьевой воды тыс. м3/сут | Баланс производи-тельности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирова-ния сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградский водозабор | 68 | Нет утвержден. разведанных запасов |  | 78 | Соотв. |
| Кисляковский водозабор | 4,8 |  |  |  |  |
| Шкуринский водозабор | 0,4 |  |  | 69 | Соотв. |

Таблица 3

| Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сут (2009г) | Объем разведанных запасов питьевой воды тыс. м3/сут | Баланс производи-тельности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирова-ния сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградский водозабор | 68 | Нет утвержден. разведанных запасов |  | 78 | Соотв. |
| Кисляковский водозабор | 4,8 |  |  |  |  |
| Шкуринский водозабор | 0,4 |  |  | 69 | Соотв. |

Анализ состояния и функционирования  существующих сооружений систем водоснабжения

Таблица 4

| Наименование | Материал | Объем м3 | Мощность квт | Техн. состояние% износа | Год постройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуары и водонапорные башни |
| ВБ | сталь | 20 |  | 100 | 1986 |  |

Анализ состояния и функционирования  существующих сетей

водоснабжения

Таблица 5

| Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженностькм. | Техн. состояние % износа | Год постройки | %неучтен. расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водоводы |
| МВ-2-2 | а/ц | 150 | 9,700 |  |  | 90 |
|  | чугун | 150 | 1,6 |  |  | 10 |
| Разводящие сети |
| трубопровод | а/ц | 100 | 13,750 |  |  | 50 |
| трубопровод | а/ц | 150 | 1,150 |  |  | 15 |
| трубопровод | а/ц | 200 | 4,120 |  |  | 35 |

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица 6

| № пп | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке | Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей | Наличие коммерческого приборного учета воды | Анализ планов по установке приборногоучета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 80,426 т.м3 подано 54,057т.м3 реализовано | 26,369 т.м3 |  | 95,5 процента | 100 процентов |
| 1 |  |  |  |  |  |

Анализ состояния и функционирования существующих сетей водоснабжения

Таблица 7

| Диаметр (мм) | Материал |
| --- | --- |
|  | Сталь | Чугун | А/цемент | П/этилен | Итого, п.м. | в т.ч. подлежащие замене, п.м |
| До 100 |  |  | 13,75 |  | 13,75 |  |  | 13,75 |
| 150 |  | 1,6 | 10,85 |  | 12,45 |  |  | 12,45 |
| 200 |  |  | 4,12 |  | 4,12 |  |  | 4,12 |
| Итого по материалам |  | 1,6 | 28,72 |  |  |  |  |  |
| % |  | 100 | 60 |  |  |  |  |  |
| Износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | 100 | 47% |  |  |  |  |  |
| Подлежащие замене, п.м |  | 1,6 | 13,45 |  | 15,05 |  |  |  |

| Качество поставляемого ресурса |
| --- |
| по Щербиновскому району |
|  |  |  |  |  | Таблица 6 |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  |  |  | Сред-ние | Максим. |  |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  | не определяется |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 13,1 | 20 | 20(35) |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | < 0,5 | 1,5 | 2,5(3,5) |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7,6 | 7,7 | 6,0-9,0 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,07 | 0,3 | 2 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,008 | 0,01 | 3 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,1 | 2 | 45 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 86 | 100 | 350 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 55 | 65 | 500 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 540 | 550 | 1000(1500) |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,6 | 0,7 | 7 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3(1) |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 2,4 | 3 | 5 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | 7,4 | 7,4 |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | ― | ― | ― |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | ― | ― | 0,5 |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | ― | ― | 1,2-1,5 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | ― |  | 0,1(0,5) |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  | 0,25 |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  | 0,001 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  | 10 |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,7 | 30 | не более 50 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | н/о | н/о | отсутст. |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | н/о | н/о | отсутст. |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | н/о | н/о | отсутст. |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | н/о | н/о | отсутст. |
|  | Сероводород | мг/дм3 |  | ― | ― | 0,003 |

Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учет

|  |  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |  |  |  |
|  | факт 2008 г. | факт 2009 г. | факт 2010 г. | ожидаемое 2011 г. |
| Население, всего: | 47,282 | 48,658 | 48,608 | 49,022 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 46 | 46 | 48 | 48 |
| без приборов учета | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Водоснабжение мест общего пользования, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Бюджетные предприятия, всего: | 3,825 | 4,096 | 3,858 | 3,428 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 4 | 4 | 4 | 3 |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Прочие организации, всего: | 1,275 | 1,381 | 1,388 | 1,941 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 1 | 1 | 1 | 2 |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Всего | 52 | 54 | 54 | 54 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| по приборам учета | 51 | 51 | 53 | 54 |
| без приборов учета | 1 | 3 | 1 | 1 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В связи с большим износом сетей  водоснабжения района необходима их реконструкция и модернизация. строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем. Физический износ составляет более 50% - 90%.

Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения

.В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1 разряда (от этой ставки производится расчёт фонда оплаты труда).

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

– по холодному водоснабжению – 30%;

– горячему водоснабжению – 20%.

Краткий анализ  существующего состояния системы водоснабжения

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истёк.

Для стабильной работы в сфере водоснабжения необходимо предусмотреть ряд мероприятий таких как ремонт оборудования, замену распределительных сетей водопровода и др.